Тест «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 11 класс.

- Электрический ток в прямолинейном проводнике направлен перпендикулярно плоскости рисунка 1 и входит в него сверху. Какое расположение и направление  имеют линии магнитной индукции?

- Что нужно сделать, чтобы изменить полюса магнитного поля катушки с током?

А. Ввести в катушку сердечник.

Б. Изменить направление тока в катушке.

В. Отключить источник тока.

Г. Увеличить силу тока.

3. На рисунке 2 изображен проводник с током. Символ «+» означает, что ток в проводнике имеет направление от наблюдателя. Какое направление имеет вектор магнитной индукции в точке а?

А. Только 1.  Б. Только 2.  В. 1 или 3.  Г. Только 4.

4. Как изменится сила, действующая на проводник с током, при уменьшении индукции магнитного поля в 3 раза?

А. Уменьшится в 3 раза.  Б. Увеличится в 3 раза.  В. Не изменится. Г.  Уменьшится в 9 раз.

5. На рисунке 3 представлены направления вектора скорости υ положительно заряженной частицы и вектора В индукции магнитного поля. Оба вектора лежат в плоскости рисунка. Каково направление вектора силы F, действующей на заряд со стороны магнитного поля?

А. Против вектора υ.  Б. Против вектора В

В. Перпендикулярно векторам В и υ, выходит из

плоскости рисунка.

Г. Перпендикулярно векторам В и υ, входит в

плоскость рисунка.

6. Магнит вводится в алюминиевое кольцо так, как показано на рисунке 4. Направление тока в кольце указано стрелкой. Каким плюсом магнит вводится в кольцо?

7. Магнитный поток, пронизывающий катушку, изменяется со временем так, как показано на рисунке 5. В каком промежутке времени модуль ЭДС индукции имеет максимальное значение?

8. Как изменится энергия магнитного поля, если силу тока в катушке увеличить вдвое?

А. Увеличится в 2 раза.

Б. Уменьшится в 2 раза.

В. Не изменится.

Г. Увеличится в 4 раза.

9. За 2 секунды магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, увеличился с 4 до      12 Вб. Чему равен модуль ЭДС индукции, наведенный в рамке?

А. 4 В.   Б. 8 В.   В. 12 В.   Г. 16 В.

10. Электрический заряд перемещается по замкнутому пути и возвращается в исходную точку…1. …в электростатическом поле. 2. …в вихревом электрическом поле.

В каком случае работа сил электрического поля обязательно равна нулю?

А. Только в 1.  Б. Только во 2.  В. В 1 и 2 .  Г. Ни в 1, ни во 2.

# Text boxes

А                 Б                  В                   Г

Рис 1

1

а

2

3

4

Рис 2

В

υ

Рис 3

Рис 4

А. Положительным.

Б. Отрицательным.

В. Северным.

Г. Южным.

0           5          10         15       20                      t, с

3

2

1

Ф, Вб

А. От 0 до 5 с.

Б. От 5 до 10 с.

В. От 10 до 20 с.

Г. Везде одинаков.

Рис 5.